## Slide 1
ОЦЕНКА И АНАЛИЗ
МНОГОЛЕТНИХ КОЛЕБАНИЙ
ЭЛЕМЕНТОВ ВОДНОГО БАЛАНСА ОЗЕРА БАЙКАЛ
Георгиевский В.Ю.,
Измайлова А.В.,
Фуксова Т.В.
Государственный гидрологический институт (ГГИ):
Абасов Н.В.,
Никитин В.М.,
Бережных Т.В.,
Осипчук Е.Н.
Институт систем энергетики (ИСЭМ)
СО РАН:
Иркутск-2022

## Slide 2
Основные составляющие водного баланса и полезный приток
Приходная часть: поверхностный приток (П),
осадки на поверхность озера (O);
Расходная часть: расход Иркутской ГЭС (Q);
испарение с поверхности озера (I);
Аккумуляция воды: ;

## Slide 3
Изменения доли полезного притока-1 и притока-2

## Slide 4
Карта-схема расположения гидрологических постов
С 1971 г. месячные водные балансы составляются по единым методикам, базирующимся на результатах наблюдений на сети озерных постов и прибреж-ных метеорологических станций. Поверхностный приток определяется на основе данных гидрометрических измерений.

## Slide 5
Минимум – 1972 (42,9 км3) и 2015 (42,6 км3) гг.,
Максимум – 1973 г. (92,8 км3),
Средний – 62,5 км3/год.
Маловодные периоды: 1976–1981, 1996–2017 гг.;
Многоводные периоды: 1960–1975, 1982–1995 гг.
Наблюдается снижение доли притока р. Селенга во 2-ой части периода (1996-2020) по отношению к 1-ой (1960-1995) на 14%; р. Баргузин на 1,5%;
возрастание доли притока р. В. Ангара на 1,2%, доли остальных рек – на 13%.
Динамика изменения годового поверхностного притока

## Slide 6
Корреляционные связи
N | Притоки | Притоки |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | В.Ангара | 1 | . | . | . | . | .
2 | Баргузин | 0.48 | 1 | . | . | . | .
3 | Турка | 0.28 | 0.64 | 1 | . | . | .
4 | Селенга | -0.11 | 0.48 | 0.42 | 1 | . | .
5 | Снежная | 0.36 | 0.50 | 0.37 | 0.59 | 1 | .
6 | Хара-Мурин | 0.25 | 0.49 | 0.30 | 0.56 | 0.85 | 1
 | Поверхностный приток | 0.29 | 0.74 | 0.61 | 0.88 | 0.72 | 0.7
Период, гг. | Верх. Ангара | Баргузин | Селенга | Сумма
1960–1971 | 15,5 | 7,0 | 59,0 | 81,5
1972–1995 | 14,3 | 7,0 | 52,7 | 74,0
1996–2019 | 15,5 | 6,5 | 39,4 | 61,4
1960–2019 | 14,0 | 6,2 | 43,5 | 63,7
Корреляционные связи и доли притоков
Доли главных притоков в оз. Байкал в различные периоды, %

## Slide 7
Динамика изменения годовых притоков главных рек

## Slide 8
Внутригодовые изменения притока в холодные месяцы

## Slide 9
Минимум – 1977 г. (8,7 км3) и 2013 г. (9,4 км3),
Максимум – 1988, 1991 гг. (15,7 км3) и 2008 г. (16,2 км3),
Среднегодовой – 12,4 км3.
Периоды с дефицитом осадков: 1975-1981, 2010-2017 гг.
Динамика изменения осадков на поверхность озера

## Slide 10
Анализ изменений внутригодового распределения осадков
увеличение
уменьшение

## Slide 11
Минимум – 10,9 км3 (1966 г.),
Максимум – 19,4 км3 (1996 г.),
Среднегодовой – 15,1 км3.
Отмечается рост испарения с 2012 г.
Динамика изменения испарения с поверхности озера

## Slide 12
Анализ доли осадков и испарений

## Slide 13
Доли приходной части поверхностного притока

## Slide 14
Доли расходной части (расход через ГЭС/испарение)

## Slide 15
Разность средних температур
Разность средних
осадков
Периоды: 1996-2020 и 1960-1995 гг.
Климатические изменения в бассейне озера

## Slide 16
Хронологический график среднесуточных уровней озера на гидрологических постах (1981-1982 гг.)

## Slide 17
Приток за период 1960-2020 гг. стал существенно меньше по сравнению с предыдущем периодом.
Маловодный период 2014-2017 гг. был более жесткий, чем аналогичный 1976-1981 гг.
Для эффективного управления уровенным режимом оз.Байкал требуются более совершенные средства по регистрации данных составляющих водного баланса.
Заключение

## Slide 18
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

## Slide 19
Хронологический график среднесуточных уровней озера на гидрологических постах (2017-2018 гг.)

## Slide 20
Сравнение составляющих ВБ между периодами 2014-2017 и 1960-2020гг.

## Slide 21
Изменение уровня автоматической станцией Лимнологического института (Листвянка 17.10.2016)